Úřad městyse Zlonice, Nám. Pod lipami 29, PSČ 273 71 Zlonice,

Tel.:  312 591 101,  IČ: 00235172, email: o.zlonice@email.cz, ID 2npb7ae

Vaše zn. : /                             Naše zn. :                                           Vyřizuje : Pískač Vl., tel 312591058                           Zlonice, 16.12.2020

602527349,e-mail: piskac@zlonice.cz

Nabídka – oslovení

Žádáme Vás tímto o vypracování cenové nabídky na akci „Chodník náměstí  u mostu přes Zlonický potok“

Specifikace akce:  - vybagrování a odvoz navážky na skládku o ploše 900 m2

- do hloubky 0,3m = cca 270 m3 materiálu

Skladba nového chodníku:

- Betonová zámková dlažba                 60 mm                 800,00 m2

- Betonová zámková dlažba                 80 mm                   95,00 m2

- Ložní vrstva drtě 4-8 mm                  30 mm                   89,50 m3

- Podkladní vrstva drtě 8-16 mm         100 mm                 89,50 m3

- Štěrkopísek                                        100 mm                 89,50 m3

- osazení obrubníků zahradních 100 /250/1000                252,00 bm

- osazení obrubníků silničních   150/250/1000                 252,00 bm

- přejezd – žul. kostka do betonového lože                       85,00 m2

( materiál žulová kostka – dodá Městys Zlonice)

Termín zaslání nabídky: do 26.1.2021 do 13,00 hod….do Podatelny ÚM Zlonice

Na adresu Zlonice, Nám.Pod Lipami č.p. 29

Součástí nabídky musí být návrh smlouvy o dílo.

Nabídku dodejte v zalepené obálce označené

NEOTVÍRAT „Chodník most Zlonice“

Předpokládaný termín realizace: 02-05 / 2021

Předem Vám děkujeme za odpověď a v případě Vašeho zájmu o prohlídku na místě se prosím obraťte na p. starostu Zdeňka Imbra tel. 724111125 nebo na správu majetku

Vl.Pískače, tel. 602527349.

S pozdravem

Zdeněk Imbr

starosta